## Slide 1
Prosiect micro:bit
Gwers 2

## Slide 2: Cydrannau BBC micro:bit
Port USB
Bluetooth
Cwmpass
Botwn ailosod
Cysylltydd batri
Prosesydd
Acceleromedr
Botwn A
Botwn B
Sgrin LED
Piniau

## Slide 3: Cwestiwn Mawr - Sut gall y acceleromedr pwrpasu o micro: bit BBC cael ei ddefnyddio?
Stop Dysgu 1
–
Diffinio beth yw acceleromedr
Stop Dysgu 2
–
Dadansoddi sut mae data yn ei ddal gan defnyddio acceleromedr
Stop Dysgu 3
–
Defnyddio’r swyddogaeth acceleromedr o’r micro:bit BBC I greu cam rhifydd

## Slide 4
Stop Dysgu 1 – Diffinio beth yw acceleromedr
Notes: Video source - https://youtu.be/UT35ODxvmS0

## Slide 5: Cwestiwn Mawr - Sut gall y acceleromedr pwrpasu o micro: bit BBC cael ei ddefnyddio
Stop Dysgu 2
–
Dadansoddi sut mae data yn ei ddal gan defnyddio acceleromedr

## Slide 6: Gallwn ni creu cyfrif cam?
Camau
Mae’r gwerth gwaelodlin pan ni ddim yn symud o gwbl yn 1000
Mae’r rhif yma yn dangos y gwerth uchaf sydd wedi cael ei recordio more belled
Mae’r rhif yn ddangos y gwerth lleiaf sydd wedi ei recordio more belled
Mae yna eitha tipyn o amrhywiaeth yn y uchder o’r uchafbwyntiau gan fod y gwerth uchel ond yn parhau am amser byr – ac mae hy’n ddim pob amser yn cael ei recordio gan dyfeisiau ni

## Slide 7: Sut gallwn ni creu cyfrif cam?
Yma mae’r cyfrif cam yn edrych fel ei bod yn gweithio’n iawn, ond ddim yn perffaith – gallwn ni gweld bod ond rhai cam ddim wedi ei recordio ar y cam gan ei fod nhw ddim yn digon uchel I ysgogi y ‘trigger’.
Gallwn ni cywiro y ‘triggerLevel’ I weld os gallwn ni ffeindio gwerth sydd yn mwy dibynadwy am ein camau ein hun.

## Slide 8: Sut gallwn ni creu cyfrif cam?
Camau gor iawn
Shiglo yn y pen -gliniau
Yma gallwn ni gweld bod ni wedi fwlio’r cyfrif cam – mae o’n meddwl shiglo lan a lawr ar ein pen-gliniau yn cyfri fel creu camau!
Sut gall ni defnyddio rhywbeth fel amswer marw I osgoi cyfrifi y camau ffug?

## Slide 9: Cwestiwn Mawr - Sut gall y swyddogaeth acceleromedr o micro:bit BBC cael ei ddefnyddio?
Stop Dysgu 3
–
Defnyddio’r swyddogaeth acceleromedr o’r micro:bit BBC o I greu cyfrif cam

## Slide 10: Nawr mae hy’n tro chi!
Mewn parau, cynnal arbrofion eich hun I ffeindio allan beth sydd yn digwydd os ydych chi yn newid yr ddwy newidyn (‘triggerLevel’ a ‘amser marw’)
Yn gyntaf bydd chi angen I lwytho’r code trawsyrrydd ar un o eich microbitau – Gadewch I ni wneud hynny nawr!
Mynd i bit.ly/microtransmit

## Slide 11: Nawr mae hy’n tro chi!
Cyn I chi ‘flasho’ eich ‘micro:bit’ gyda’r code, sicrhau bod chi yn setio eich rhif grwp eich hun yma!

## Slide 12: Nawr gallwn ni rhoi y cod y derbyniwr ar y ail micro:bit

## Slide 13: Sialens!
Golygwch yr code gan newid y ‘triggerLevel’ ac yr ‘deadTimw_ms’ I weld beth sydd yn digwydd pan chi’n cerdded!
Gwella y cyfrif cam gan golygu y ‘triggerCounter’ am cyfri y nifer o gamau.
Creu unrhyw newidion I’r cyfrif cam bod chi yn meddwl gall gwella y perfformiad

## Slide 14: Cwestiwn Mawr - Sut gall y swyddogaeth acceleromedr o micro:bit BBC cael ei ddefnyddio?
Stop Dysgu 3
–
Defnyddio’r swyddogaeth acceleromedr o’r micro:bit BBC I greu cam rhifydd

## Slide 15: Cwestiwn Mawr - Sut gall y acceleromedr pwrpasu o micro:bit BBC cael ei ddefnyddio?
Stop Dysgu 1
–
Diffinio beth yw acceleromedr
Stop Dysgu 2
–
Dadansoddi sut mae data yn ei ddal gan defnyddio acceleromedr
Stop Dysgu 3
–
Defnyddio’r swyddogaeth acceleromedr o’r micro:bit BBC I greu cam rhifydd